# Výroba elektrické energie

## přeměna energie, skladba zdrojů v elektrizační soustavě, problémy, výhledy do budoucna

Vzrůstající spotřeba energie klade nároky nejen na zvyšování efektivity její výroby, ale také na hledání stále nových zdrojů.

## Zdroje energie:

| paliva: uhlí ropa zemní plyn oleje uran voda | přírodní síly vítr vodní toky příboj další |
| --- | --- |

## Přeměna energie:

Zdroje energie o kterých hovoříme jsou zdroji tepelné, či kinetické energie. Tyto typy energie převádíme pomocí elektrických generátorů na energii elektrickou.

Jak tato přeměna probíhá?

Jaká je účinnost přeměny?

Jaké faktory jsou klíčové při přeměně energie?

Jaká je budoucnost přeměny energie?

## Princip elektrárny (tepelné, jaderné)

celková účinnost celého oběhu 30 - 48 procent !!!

## Skladba zdrojů elektrické energie ve státě (jakémkoli):

Skladba zdrojů el. energie je závislá na charakteristice spotřeby el.energie.

Energii, která je poptávána spotřebiteli (továrny, podniky, obyvatelstvo) je nutno do sítě poskytnout, jinak dojde k narušení stability a v některých případech může dojít ke zhroucení celé energetické sítě. Tomu lze zabránit jak nákupem či prodejem energie do jiných států (sítí), tak vhodnou skladbou zdrojů. Doba využití jednotlivých elektráren v roce je dána jejich charakteristikou a životností.

Základní výkon je pokrýván levnými a velkými zdroji (atomové elektrárny, velké uhelné elektrárny).

Přebytečný základní výkon je v noci "mařen" pomocí přečerpávacích vodních elektráren.

Základní a střední výkon je pokrýván tepelnými elektrárnami (uhelné, mazutové).

Špičkový výkon potřebný několik hodin denně, nebo i méně často zajišťují špičkovací elektrárny (tepelné plynové el., vodní elektrárny). Výhodné je tuto skladbu doplnit lokálními zdroji malých výkonů (teplárny, malá vodní díla, větrné elektrárny).

Krásným příkladem skladby zdrojů elektrické energie je Švédsko, kde 40 % je pokryto atomovými elektrárnami, 40 % vodními elektrárnami a zbývajících 20 % je pokryto z čistých špičkovacích zdrojů a lokálních tepláren.

# Text boxes

Sofistikovaný systém rozvodu vvn na území Švédska